## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 1
AJUSTES DE MOTORES

## Slide 2
ACTIVIDAD 1
CONOCIENDO PIEZAS, PARTES Y
FUNCIONAMIENTOS DEL MOTOR

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

## Slide 4
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
¿Conocen un motor?
¿Cuál es su principal función?
¿Podrían definir lo que es un cigüeñal, pistón, cilidrada?
PIEZAS, PARTES DEL MOTOR

## Slide 5
5
1
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
CONOCIENDO PIEZAS, PARTES Y
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
1
Aprenderás diferentes conceptos esenciales para comprender el funcionamiento del motor.
2
Conocerás diferentes partes, piezas fijas y móviles más importantes del motor.
3
Conocerás el funcionamiento de un motor y sus principales diferencias.

## Slide 6
DEFINICIÓN
Se define el motor como una máquina térmica (ya que trabaja a cierta temperatura), transformadora de Energía.
Transforma la energía química (aportada por el aire y el combustible) en energía calórica, la cual se genera durante su ciclo de trabajo.
La energía química luego es transformada en energía mecánica, la que es transmitida al resto de los componentes del tren motriz para que el vehículo se desplace.
MOTOR

## Slide 7
CLASIFICACIÓN DE MOTORES DE ACUERDO A Nº DE CILINDROS
1 CILINDRO MONO CILÍNDRICO
2 CILINDROS
3 CILINDROS
4 CILINDROS
6 CILINDROS
8 CILINDROS EN V

## Slide 8
Aunque todas las partes y piezas que forman parte de un motor son importantes para su funcionamiento, existen algunas que se destacan, las que están agrupadas de la siguiente manera:
PARTES Y PIEZAS MÁS IMPORTANTES DEL MOTOR
Partes y piezas fijas.
Partes y piezas móviles.

## Slide 9
PARTES Y PIEZAS FIJAS
Culata: También llamada tapa superior de cilindros.
En ella se alojan partes, piezas fijas y móviles que permiten el correcto funcionamiento del motor, tales como:
Válvulas.
Árboles de levas.
Piñones de distribución.
Balancines.
Inyectores.
Múltiples de admisión y escape.
Bujías.
Etc.
Entre ellas destacan:

## Slide 10
PARTES Y PIEZAS FIJAS
Block: También llamada bloque de cilindros.
En él se alojan principalmente los cilindros que tenga el motor, se monta el eje o árbol de cigüeñal. En algunos casos, también el eje o árbol de levas, motor de arranque, bomba de agua, algunos sensores como el sensor Ks (sensor de detonación), etc.
Su configuración y forma depende de la cantidad de cilindros que tenga el motor y si es motor en línea, o en “V”, aunque pueden existir otros tipos de configuraciones.

## Slide 11
CLASIFICACIÓN DE MOTORES DE ACUERDO A DISPOSICIÓN DE CILINDROS
EN LÍNEA
4 CILINDROS
8 CILINDROS EN V
EN “V”
HORIZONTAL OPUESTO
(BÓXER)

## Slide 12
PARTES Y PIEZAS FIJAS
Carter: Es el depósito de aceite del motor.
Existen metálicos y de aleación de aluminio, incluso en algunos casos con aletillas de refrigeración, para ayudar a enfriar el aceite dentro del carter.
En la actualidad se construyen carter con diseños en los que se asegura que la bomba de aceite en todo momento esté aspirando aceite y no existan momentos en los que aspire aire, al no estar sumergido el filtro chupador en el aceite, como en pendientes fuerte, virajes, frenadas bruscas, etc.

## Slide 13
PARTES Y PIEZAS MÓVILES
Pistón: También llamado émbolo, se encarga (junto a los otros componentes del conjunto móvil), de realizar movimientos ascendentes y descendentes dentro del cilindro para realizar el ciclo de funcionamiento del motor y transfiere la energía calórica como movimiento mecánico.
Sobre él se montan componentes importantes, tales como anillos, pasador de pistón y seguros.
Entre estas se destacan el llamado conjunto móvil o tren alternativo, que está compuesto por:

## Slide 14
PARTES Y PIEZAS MÓVILES
BIELA: Está formada por:
Pie: donde se une con el pistón a través del pasador al pistón.
Cuerpo: donde se une la distancia que existe entre pistón y cigüeñal.
Cabeza: donde se une el árbol o eje cigüeñal.
Transforma el movimiento rectilíneo del pistón, en circular al conectarse al cigüeñal.
CABEZA
CUERPO
PIE

## Slide 15
PARTES Y PIEZAS MÓVILES
Cigüeñal: Es el eje más importante del motor ya que es el encargado de transmitir el torque generado por el motor hacia el conjunto de embrague o convertidor de par. Esto varía y depende si el vehículo está equipado con transmisión mecánica o automática.
La configuración de este eje depende de la cantidad de cilindros que tenga el motor.

## Slide 16
PARTES Y PIEZAS MÓVILES-CIGÜEÑAL
Puños de bancada: son los apoyos o descansos del cigüeñal en el block de cilindros.
Puños de Biela: son los apoyos de la biela en el cigüeñal.
Existen conductos internos de lubricación que permiten que el aceite pase de los puños de bancada a los de biela para lubricar estas zonas con el aceite que proviene de los conductos internos del block.
En la actualidad, se monta al final del cigüeñal una rueda fónica que tiene por función (junto al sensor CKP), indicarle a la ECU de motor la velocidad de giro de motor, la posición de pistón 1 y su par.
PUÑOS DE BANCADAS
PUÑOS DE BIELA

## Slide 17
VISTA DE CONJUNTO MÓVIL O TREN ALTERNATIVO DENTRO DEL BLOCK DE CILINDROS

## Slide 18
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¡Comparte tus respuestas!
¿Qué otras piezas del motor conoces?
¿Cuál crees que es la más importante?
¿Todas son móviles o existen piezas fijas?

## Slide 19
DEFINICIONES DE CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

## Slide 20
CILINDRO
Es el orificio incerto en el block de cilindros a través del cual se desliza el pistón en sus desplazamiento ascendentes y descendentes.
Existen cilindros que están fabricados directamente en el block (cuando el block de hierro fundido).
Existen cilindros flotantes llamados camisas o camisas flotantes, las cuales se insertan en el block de cilindros cuando se fabrica de aleación de aluminio.

## Slide 21
PMS Y PMI
PMI: Es el punto más bajo del cilindro que alcanza la cabeza del pistón en sus desplazamientos descendentes.
PMS: Es el punto más alto del cilindro que alcanza la cabeza del pistón en sus desplazamientos ascendentes.

## Slide 22
CARRERA
Admisión.
Expansión, explosióm o trabajo.
Es el recorrido alternativo que efectúa el pistón entre los puntos muertos (PMS y PMI). Se mide habitualmente en milímetros (mm) o centímetros (cms).
Existen 2 carreras descendentes que efectúa el pistón en el ciclo de 4 tiempos, estas son:
PMS
PMI
Carrera
Existen 2 carreras ascendentes que efectúa el pistón en el ciclo de 4 tiempos, estas son:
Comprensión.
Escape.

## Slide 23
CALIBRE
También llamado diámetro interior del cilindro se refiere a la distancia que existen entre las paredes interiores del cilindro. Se mide habitualmente en milímetros (mm) o centímetros (cms).
DIÁMETRO O CALIBRE

## Slide 24
CARRERA Y CALIBRE
Motor Super cuadrado.
Motor Cuadrado.
Motor Largo
Son dos medidas muy importantes del motor, ya que en base a estas se puede designar y definir 3 tipos de motores:
PMS
PMI
Carrera
DIÁMETRO O CALIBRE

## Slide 25
TIPOS DE MOTORES
Motor A: Es un motor supercuadrado, ya que el calibre o diámetro del cilindro es mayor a la carrera del pistón.
D = 100 mm C = 80 mm
Motor B: Es un motor cuadrado, ya que el calibre o diámetro del cilindro y la carrera del pistón son iguales.
D = 100 mm C = 100 mm
Motor C: Es un motor largo, ya que el calibre o diámetro del cilindro es mas pequeño que la carrera del pistón.
D = 100 mm C = 130 mm
A
B
C

## Slide 26
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Es el espacio que queda entre la culata y la cabeza del pistón, cuando este se encuentra en el PMS.
CÁMARA DE COMBUSTIÓN

## Slide 27
CILINDRADA
Existen dos tipos de cilindrada:
Cilindrada unitaria: Se refiere a un solo cilindro.
  Cilindrada total: Se refiere a todos los cilindros que tenga el motor.
Es la capacidad de llenado que tiene el cilindro. Comprende el espacio que queda dentro del cilindro cuando el pistón está en el PMI y la culata, se mide habitualmente en centímetros cúbicos (cc) o Litros (lts).
CILINDRADA UNITARIA

## Slide 28
Función y partes del motor
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
¡Atención a la explicación paso a paso de este video!
El profesor pausará el video y realizará preguntas al respecto. ¡Concéntrate!

## Slide 29
Kahoot!
¡PRACTIQUEMOS!
1
Descarga la aplicación desde ”Play Store” o “App Store” o entra a la página kahoot.it
2
3
Tu teléfono móvil es ahora tu “control remoto” por lo que tendrás que responder a las preguntas desde el dispositivo móvil.
Ingresa el código que te dará tu profesor para encontrar este desafío.

## Slide 30
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 31
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
COMPRENDIENDO EL
MANUAL DE FÁBRICA O TALLER