## Slide 1: Torneado Cónico
Actividad N°2
Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas
Módulo Torneado de piezas y conjuntos mecánicos

## Slide 2: TEMAS
Auto-apriete.
Conicidad e inclinación.
TEMA N°1
TEORÍA FUNDAMENTAL DE LOS CONOS
Figuras representativas.
TEMA N°2
PARTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TORNEADO CÓNICO
Uso de fórmulas y tablas trigonométricas.
Uso de fórmulas con método aproximado.
TEMA N°3
CÁLCULO DEL ÁNGULO
DE TORNEADO
Método del carro auxiliar o charriot.
TEMA N°4
PREPARACIÓN DE TORNO PARA EL MECANIZADO CÓNICO
Pasos del mecanizado.
Comprobación del mecanizado.
TEMA N°5
EJECUCIÓN DEL
MECANIZADO CÓNICO

## Slide 3: TEMA N°1 TEORÍA FUNDAMENTAL DE LOS CONOS
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/moZCTWF5GDg/hqdefault.jpg

## Slide 4: AUTO - APRIETE
Las piezas cónicas nos brindan la propiedad de generar un auto-apriete entre ellas, esto significa que cada vez que ponemos una pieza cónica dentro de la otra se genera un fenómeno de auto-apriete, lo que provoca que las piezas queden unidas sin la necesidad de contar con otro elemento externo.

## Slide 5: CONICIDAD E INCLINACIÓN
Figura 1. Conicidad e inclinación de un cono
Fuente: Elaboración propia en base a Casillas, A. L., (1998), Máquinas. Cálculos de Taller, España, Casillas.
D: Diámetro mayor (mm)
d: Diámetro menor (mm)
L: Longitud del cono (mm)
CONICIDAD
INCLINACIÓN O PENDIENTE (1:x):

## Slide 6: TEMA N°2 PARTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TORNEADO CÓNICO
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 7: PARTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TORNEADO CÓNICO
Figura 2. Contrapunta
Figura 3. Carro transversal
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 8: PARTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TORNEADO CÓNICO
Figura 4. Carro auxiliar
Figura 5. Plato universal
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 9: PARTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TORNEADO CÓNICO
Figura 6. Portaherramientas
Figura 7. Perro de arrastre
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 10: TEMA N°3 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE TORNEADO (α)
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 11: CÁLCULO DEL ÁNGULO DE TORNEADO (α)
a. Uso de fórmulas y tablas trigonométricas
Figura 8. Conicidad e inclinación de un cono
Fuente: Elaboración propia en base a Casillas, A. L., (1998), Máquinas. Cálculos de Taller, España, Casillas.
ÁNGULO DE TORNEADO
tan (α) = D – d
2L
En donde:
(α): Ángulo a inclinar en el carro auxiliar
D: Diámetro mayor del cono
d: Diámetro menor del cono
L: Longitud del cono

## Slide 12: CÁLCULO DEL ÁNGULO DE TORNEADO (α)
a. Uso de fórmulas
y tablas trigonométricas
Tabla 1. Tabla Trigonométrica
Ángulo | Seno | Coseno | Tangente
0 | 0.00 | 1.00 | 0.00
1 | 0.01 | 1.00 | 0.01
2 | 0.03 | 0.99 | 0.03
3 | 0.05 | 0.99 | 0.05
4 | 0.07 | 0.99 | 0.07
5 | 0.08 | 0.99 | 0.08
6 | 0.10 | 0.99 | 0.10
7 | 0.12 | 0.99 | 0.12
8 | 0.13 | 0.99 | 0.14
9 | 0.15 | 0.98 | 0.15
10 | 0.17 | 0.98 | 0.17
11 | 0.19 | 0.98 | 0.19
12 | 0.20 | 0.97 | 0.21
13 | 0.22 | 0.97 | 0.23
14 | 0.24 | 0.97 | 0.24
15 | 0.25 | 0.96 | 0.26
16 | 0.27 | 0.96 | 0.28
17 | 0.29 | 0.95 | 0.30
18 | 0.30 | 0.95 | 0.32
19 | 0.32 | 0.94 | 0.34
20 | 0.34 | 0.94 | 0.36
21 | 0.35 | 0.93 | 0.38
22 | 0.37 | 0.92 | 0.40
Ángulo | Seno | Coseno | Tangente
23 | 0.39 | 0.92 | 0.42
24 | 0.40 | 0.91 | 0.44
25 | 0.42 | 0.90 | 0.46
26 | 0.43 | 0.89 | 0.48
27 | 0.45 | 0.89 | 0.51
28 | 0.46 | 0.88 | 0.53
29 | 0.48 | 0.87 | 0.55
30 | 0.50 | 0.86 | 0.57
31 | 0.51 | 0.85 | 0.60
32 | 0.53 | 0.84 | 0.62
33 | 0.54 | 0.83 | 0.64
34 | 0.55 | 0.82 | 0.67
35 | 0.57 | 0.81 | 0.70
36 | 0.58 | 0.80 | 0.72
37 | 0.60 | 0.79 | 0.75
38 | 0.61 | 0.78 | 0.78
39 | 0.62 | 0.77 | 0.81
40 | 0.64 | 0.76 | 0.83
41 | 0.65 | 0.75 | 0.86
42 | 0.66 | 0.74 | 0.90
43 | 0.68 | 0.73 | 0.93
44 | 0.69 | 0.71 | 0.96
45 | 0.70 | 0.70 | 1.00
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 13: CÁLCULO DEL ÁNGULO DE TORNEADO (α)
b. Uso de fórmulas con método aproximado
ÁNGULO DE TORNEADO
α = 57,3 (D – d)
2L
En donde:
α: Ángulo a inclinar en el carro auxiliar
D: Diámetro mayor del cono
d: Diámetro menor del cono
L: Longitud del cono

## Slide 14: TEMA N°4 PREPARACIÓN DE TORNO PARA EL MECANIZADO CÓNICO
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 15: MÉTODO DEL CARRO AUXILIAR O CHARRIOT
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
El carro auxiliar es un componente del torno el que está montado sobre el carro transversal. Este tiene la capacidad de girar en 360º y ejecutar tareas como la fabricación de biseles y el torneado cónico. Para esto el carro auxiliar tiene en su base una regla graduada con los ángulos que se pueden dar al torno.
Figura 10. Carro auxiliar
Figura 9. Carro transversal

## Slide 16: MÉTODO DEL CARRO AUXILIAR O CHARRIOT
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Para poder dar esos giros el carro auxiliar se monta sobre el carro transversal a través de 2 pernos los cuales pueden deslizarse sobre un círculo tallado en el carro transversal.
Cuando se necesita girar el carro transversal se deben soltar estos pernos, girar el carro auxiliar al ángulo deseado, y luego apretarlo.
Figura 10. Carro auxiliar
Figura 9. Carro transversal

## Slide 17: TEMA N°5 EJECUCIÓN DEL MECANIZADO CÓNICO
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 18: PASOS DEL MECANIZADO
Ajustar el ángulo de torneado(α) en relación al obtenido por la fórmula.
1.
Se debe dar la profundidad de corte a través del carro transversal del torno.
2.
Se debe dar el avance del carro auxiliar, esto con el fin de conferir la propiedad de conicidad a la pieza. En ningún caso se debe utilizar el carro longitudinal para realizar el torneado, ya que esto generaría un cilindro en la pieza.
3.
En caso de piezas cónicas muy largas, es necesario utilizar la contra punta para evitar oscilaciones en la pieza.
4.

## Slide 19: COMPROBACIÓN DEL MECANIZADO
Se debe comprobar que las medidas sean concordantes con las señaladas en el plano de fabricación.