## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 3° MEDIO
MÓDULO 4
SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO

## Slide 2
MÓDULO 4 | SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO
ACTIVIDAD 4
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

## Slide 3
Instala equipos electrónicos según requerimientos del usuario e instrucciones consignadas en manuales.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Estudio de caso
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
Actividad de Conocimientos Previos.
Sistema de Riego Automático.
Actividad ¿Cuánto Aprendimos?
Ticket de Salida.
1
2
3
4

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
4
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
Estructura General
Programador. Se conecta a las electroválvulas o directamente al grifo y permite determinar los días, las horas y la duración del riego.

## Slide 7
Objetivo del sistema
Con este sistema obtienes menos consumo energético, mayor comodidad y un mínimo consumo de agua. Además, es posible aplicar este sistema en los jardines y huertos de la casa.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

## Slide 8
Sensor de humedad
Un higrómetro de suelo FC-28 es un sensor que mide la humedad del suelo.
Es un sensor sencillo que mide la humedad del suelo por la variación de su conductividad.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
HIGRÓMETRO FC-28
HIGRÓMETRO FC-28

## Slide 9
Conexiones del sensor
Alimentamos el módulo conectando GND y 5V a los pines del controlador.
Conectamos la salida A0 a una de las entradas analógicas del controlador.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
HIGRÓMETRO FC-28
ESQUEMA ELÉCTRICO

## Slide 10
Códigos de ejemplo: Analicemos el código.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

## Slide 11
Controlador
El Módulo ESP8266 ofrece una solución completa y muy económica para conectar tu controlador o arduino a la red wifi.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
HIGRÓMETRO FC-28
Microcontrolador ESP8266

## Slide 12
Salida del controlador
El módulo ESP8266 ofrece una solución completa y muy económica para conectar tu controlador o arduino a la red wifi.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
HIGRÓMETRO FC-28
MÓDULO RELÉ

## Slide 13
Electroválvula
Funciona de tal manera que cuando se excita el solenoide, éste mueve su núcleo ferromagnético provocando la entrada de agua que eleva el elemento de cierre de la válvula, de tal forma, que se produce la apertura de la misma, permitiendo el paso de agua.
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
HIGRÓMETRO FC-28
MODELO COMERCIAL

## Slide 14
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
4
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 15
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 16
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO